# 北大港水库“黄水”蓄水期水质盐渍化机理分析及防治措施

### 一、"引黄水"在北大港水库蓄存期水质咸化机理分析及防治措施（论文文献综述）

吴宸晖,姜翠玲[1]（2021）在《东平湖氯化物质量浓度演变机理分析及预防对策》文中提出以1960—2017年的历史监测数据为基础,分析了东平湖氯化物质量浓度演变过程,探讨了氯化物质量浓度变化机理。结果表明:东平湖氯化物质量浓度自1960年以来总体呈上升趋势,尤其是南水北调东线通水后于2015年11月上升幅度较大,在年内会因汛期强降雨而显着下降;南水北调东线通水前,东平湖氯化物质量浓度主要受入湖河流、盐碱土和浅层地下水共同影响,通水后主要受盐碱土和浅层地下水共同影响。因此,通过改建或扩建排咸沟和截渗沟、增设防渗固坡工程、控制东平湖蓄水位等措施,其作为南水北调东线工程的重要枢纽和山东省西水东送的重要水源地是安全的。

何明霞,张兵,刘小龙,王中良[2]（2020）在《天津北大港水库水体的水化学特征及水质评价》文中认为北大港水库是天津市重要的调蓄水库,水库在蓄水后快速咸化,影响到水库功能的正常发挥。为解析北大港水库及周边水体的水质和主要影响离子,在2015～2017年的丰水期和枯水期分别采集北大港水库水库水和独流减河河水样,分析水体的水化学组成及时空特征。结果表明,河水、水库水的水化学类型分别是Na-Cl（HCO3）型和Na-Cl（SO4）型。由主成分分析可知,Cl-,SO42-,NO3-以及溶解氧（DO）四个指标是北大港水库水质的主要影响因子。基于模糊数学理论的水质综合评价表明,水库水和河水中96%的水体隶属于V类。在空间上,水体距离渤海湾越近,水质越差;由于独流减河径流量和入海水量的减少,河水的水质最差点从水库排咸闸处逐渐上移到水库十号口门进水闸处。本研究可为北大港水库的水质改善提供理论依据。

周天,李国庆,李旭,谢冰洁,余欣,杨子超,王旭[3]（2019）在《天津滨海地区水库咸化现象及防控措施探讨》文中进行了进一步梳理天津北大港水库是典型的调蓄水库,为了确保天津城市生活上的用水和工业上的用水起到非常大的作用。但该水库面临着众多滨海地区水库都遇到的问题-水库咸化。本研究利用北大港水库取样的水库底泥进行了水库咸化模拟试验。依据试验结果,探讨了底泥盐分释放过程中盐度在上覆水体垂向上的分布规律以及盐分释放边界层的存在。还研究了底泥密实度对盐分释放的影响,说明了低密实度底泥盐分释放速度明显更快。提出了改善水库咸化的防控措施,以期对保障滨海地区水库水质、改善城市用水质量提出依据和防治方法。

裘李豪,姜翠玲,张鹏[4]（2016）在《江苏沿海平原拟建水库咸化趋势分析》文中研究说明为分析江苏沿海拟建平原水库建设后的咸化风险,于2013年4月,在江苏沿海1#、2#、3#、4#拟建水库取0200cm原装土样,通过对样品氯离子含量和释放速率的测定,建立水质模型,预测不同初始蓄水水质条件下水库咸化风险,模拟结果表明:在模拟运行一年后,1#、2#拟建水库底泥盐分释放量小,来水水质较好,不会发生咸化,可作为生活用水水源地;3#拟建水库底泥盐分释放量较大,一年后各条件下氯离子浓度均高于250mg/L,平均氯离子浓度涨幅为173.20%,咸化风险较高,不适合作为生活用水水源地;4#拟建水库在各条件下氯离子浓度平均上升6.83mg/L,因此当蓄水水源良好时可以作为生活用水水源地。

李冬梅,王友恒,张鹏,朱秀全[5]（2014）在《北大港水库引供黄河水期间水质分析与评价》文中指出北大港水库是引黄济津工程中唯一的调蓄水库,为了解北大港水库引供黄河水期间水质的变化情况,采用单因子指数法和主成分分析法分别对引供黄河水期间水质进行分析评价。结果表明,北大港水库在引供黄河水期间,CODMn和Cl-是影响水库水质的主要因子之一,即水库存在水质咸化和有机质污染现象,且CODMn与Cl-指标对水库水质的影响同样显着;水质变化趋势说明天津市滨海地区水库除水质咸化外,还存在有机污染问题,对此应引起重视。

李海明,陈健健,李银,李群[6]（2014）在《北大港水库水-土界面盐分释放规律》文中进行了进一步梳理为了研究天津北大港水库水质咸化机理,采用野外取样与室内土柱试验相结合的方法,研究了北大港水库蓄水时底质与上覆水体之间盐分的释放规律。结果表明:底质向上覆水体释放盐分时水体中存在一个明显的盐分渐变区（扩散边界层）,该层位于水-土界面以上10cm的范围,底质中释放出的盐分有60%集中在边界层,边界层以上水体盐分垂直变化较小;底质中盐分的累积释放量随时间的变化符合对数函数形式,试验运行前50天中盐分累积释放量占底质盐分总释放量的80%左右;水-土界面处盐分释放通量的变化趋势存在周期性,每个周期内均呈现先迅速增加后缓慢下降。

王友恒,姜翠玲,朱立琴,张鹏,彭焱梅,鲁程鹏[7]（2014）在《北大港水库分库前后水质安全数值模拟》文中研究说明为探索北大港水库分库的可行性,假定北大港水库在维持水库现状、分库不挖深及分库挖深1 m三种工况条件下均调蓄3亿m3"引黄水"时,运用零维水质模型对其水量水质的变化进行模拟,以此对比探究水库分库前后水质安全。结果表明:水库分库时较不分库时具有水质咸化风险低、不超标天数多及可供水量大等优点,即水库分库较不分库水质安全,同时水库分库时不挖深较挖深好。

张鹏,姜翠玲,朱秀全,李冬梅,曹宸,朱立琴,邢西刚,沈晓娟[8]（2014）在《天津滨海地区拟建水库底泥盐渍化程度分析》文中研究表明在天津滨海某拟建水库库区及库周采集土样,对水库底泥盐渍化程度进行了全面分析。结果表明:拟建库区底泥全部属于滨海盐土,全盐量均值为1.22%,Cl-均值为0.61%,pH值均值为8.44,盐渍化程度较重;拟建库周底泥大部分属于滨海盐土,极少部分为重盐化土和中盐化土,全盐量均值为1.37%,Cl-均值为0.55%。拟建库区水平方向上金钟河以北含盐量较高,金钟河以南含盐量较低。垂直方向上,表层到1 m深度范围内盐分含量随深度增加而减小;14m深度范围内,土壤盐分含量最低,且变化不大;深度超过4 m时,土壤盐分含量随深度增加而增大。根据拟建水库底泥盐渍化程度较重的特点,提出了相应的水库运行建议。

杨卫东,程红,朱庆川[9]（2013）在《北大港水库蓄水水质的影响因素及水质改善措施》文中研究说明天津市北大港水库作为规划中南水北调东线的调蓄水库,为保证天津市城市生活用水和工业用水发挥了很大的作用。利用马圈闸和十号口门的氯化物等物质的动态监测数据,描述了北大港水库水质变化情况,详细分析了水库水质变化主要的影响因素,并具有针对性地提出了改善水库水质的控制措施,对今后保障北大港水库水质、改善城市用水质量具有重大的意义。

张鹏,姜翠玲,朱立琴,彭焱梅,王友恒,邢西刚[10]（2013）在《沿海拟建水库底泥盐分释放规律研究》文中提出为研究沿海地区某拟建水库底泥盐分释放规律,取库区和库周不同深度的圆柱状底泥,在实验室模拟不同土壤含盐量、不同水深、静止和扰动条件下Cl-的释放过程和释放强度,分析了Cl-释放对水库水质的影响。结果表明,盐分释放量与土柱盐分含量有关。水库运行水位越低,底泥中的Cl-越容易释放。扰动对水库底泥盐分的释放有很大促进作用。盐分释放导致水库底泥中的Cl-含量不断降低,合理调度可以减轻水库水质咸化的风险,保证拟建水库蓄水后的水质安全。

### 二、"引黄水"在北大港水库蓄存期水质咸化机理分析及防治措施（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、"引黄水"在北大港水库蓄存期水质咸化机理分析及防治措施（论文提纲范文）

#### （1）东平湖氯化物质量浓度演变机理分析及预防对策（论文提纲范文）

1 南水北调东线工程及东平湖概况

1.1 南水北调东线工程概况

1.2 东平湖概况

2 东平湖氯化物质量浓度演变趋势

2.1 年际变化

2.2 年内变化

3 东平湖氯化物质量浓度变化机理

3.1 入湖河流的影响

3.2 盐碱土的影响

3.3 浅层地下水的影响

3.3.1 东南部入湖口处地下水

3.3.2 梁济运河与柳长河沿线地下水

4 预防东平湖水质咸化对策

5 结 论

#### （2）天津北大港水库水体的水化学特征及水质评价（论文提纲范文）

1 研究区域

2 材料与方法

2.1 样品采集与测定

2.2 水质评价综合模型

3 结果与分析

3.1 水化学特征

3.2 主成分分析

3.3 水质评价

4 结论

#### （4）江苏沿海平原拟建水库咸化趋势分析（论文提纲范文）

1 引言

2 拟建水库概况

3 模型介绍

3.1 土壤背景值与土壤氯离子释放速率

3.2水体氯离子综合吸附系数与地下水氯离子传质通量

4 水库蓄水后水质变化预测

4.1 模型基本设定

4.2 模拟结果及分析

5 结果与讨论

#### （5）北大港水库引供黄河水期间水质分析与评价（论文提纲范文）

1 工程概况

2 水质评价方法及数值选择

2.1 评价方法

2.1.1 单因子指数评价法

2.1.2 主成分分析法

2.2 数据选择

3 结果与分析

3.1 单因子指数法

3.2 主成分分析法

4 结论

#### （6）北大港水库水-土界面盐分释放规律（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 试验土样与水样

1.2 试验装置和方法

1.2.1 试验装置

1.2.2 试验方法

2 结果与讨论

2.1 上覆水体中盐分的时空变化特征

2.2 底质盐分累积释放量的变化特征

2.3 底质-水体界面盐分释放通量的变化特征

3 结论

#### （7）北大港水库分库前后水质安全数值模拟（论文提纲范文）

1 模型介绍

1.1 模型选择

1.2 基本方程

1.2.1 水量基本方程

1.2.2 水质基本方程

1.3 参数确定

1.3.1 土壤氯离子释放速率

1.3.2 水体氯离子综合吸附系数

1.3.3 水库容积与水位关系

1.3.4 水库下渗率与水位关系

1.3.5 地下水氯离子传质通量

2 模型率定

2.1 边界条件

2.1.1 率定期间逐日降雨、蒸发资料

2.1.2 水库引供水信息

2.2 初始条件

2.3 模型率定结果及分析

2.3.1 水量率定结果

2.3.2 水质率定结果

3 水库蓄水水质变化预测

3.1 基本假定

3.1.1 计算年型选取

3.1.2 初始条件

3.1.3 计算工况

3.2 计算结果分析

4 结论

#### （8）天津滨海地区拟建水库底泥盐渍化程度分析（论文提纲范文）

1库区土壤取样及分析方法

2土壤盐分的水平分布规律

2. 1库区内土壤盐分水平分布规律

2. 2库周土壤盐分水平分布规律

3土壤盐分的垂直分布规律

4结论与建议

#### （9）北大港水库蓄水水质的影响因素及水质改善措施（论文提纲范文）

1 天津市北大港水库基本情况

1.1 水库工程基本概况

1.2 工程水文地质

1.3 气候特点

2 北大港水库的水质存在的问题

3 主要影响因素

3.1 蒸发的影响

3.2 底泥释放严重

3.3 蓄水深度对水质的影响

3.4 水库蓄供水流场不合理对水质的影响

4 改善北大港水库蓄水水质的对策

4.1 实施分库方案, 加大水源库蓄水深度

4.2 结合隔堤建设, 对库底进行清理

4.3 合理设置水库进出水口

4.4 完善排咸工程

4.5加强库区管理

5结语

#### （10）沿海拟建水库底泥盐分释放规律研究（论文提纲范文）

1 室内模拟试验

2 试验结果与分析

2.1 不同含盐量条件下土壤盐分的释放强度和释放规律

2.2 不同水深条件下土壤盐分的释放规律

2.3 扰动对土壤盐分释放的影响

3 结论

### 四、"引黄水"在北大港水库蓄存期水质咸化机理分析及防治措施（论文参考文献）

- [1]东平湖氯化物质量浓度演变机理分析及预防对策[J]. 吴宸晖,姜翠玲. 水利水电科技进展, 2021(02)

- [2]天津北大港水库水体的水化学特征及水质评价[J]. 何明霞,张兵,刘小龙,王中良. 水文, 2020(04)

- [3]天津滨海地区水库咸化现象及防控措施探讨[J]. 周天,李国庆,李旭,谢冰洁,余欣,杨子超,王旭. 农村科学实验, 2019(09)

- [4]江苏沿海平原拟建水库咸化趋势分析[J]. 裘李豪,姜翠玲,张鹏. 四川环境, 2016(04)

- [5]北大港水库引供黄河水期间水质分析与评价[J]. 李冬梅,王友恒,张鹏,朱秀全. 水电能源科学, 2014(12)

- [6]北大港水库水-土界面盐分释放规律[J]. 李海明,陈健健,李银,李群. 南水北调与水利科技, 2014(03)

- [7]北大港水库分库前后水质安全数值模拟[J]. 王友恒,姜翠玲,朱立琴,张鹏,彭焱梅,鲁程鹏. 人民黄河, 2014(02)

- [8]天津滨海地区拟建水库底泥盐渍化程度分析[J]. 张鹏,姜翠玲,朱秀全,李冬梅,曹宸,朱立琴,邢西刚,沈晓娟. 人民黄河, 2014(01)

- [9]北大港水库蓄水水质的影响因素及水质改善措施[J]. 杨卫东,程红,朱庆川. 现代农业科技, 2013(24)

- [10]沿海拟建水库底泥盐分释放规律研究[J]. 张鹏,姜翠玲,朱立琴,彭焱梅,王友恒,邢西刚. 人民黄河, 2013(09)

本文来源: https://www.lw71.cn/article/f58b95349cb95d46efc4efa3.html